## Slide 1
ÇİMBOT
KULLANILAN DONANIMLAR
Kullanılan Donanımlar
Mobil kontrollü otonom çim biçme robotunun elektronik ve mekanik bileşenleri.
Teknik Donanım Sunumu

## Slide 2
SISTEM MIMARISI
Dört ana alt sistem
Beyin
ESP32 — tüm kontrol, WiFi ve sensör yönetimi.
Sürüş
L298N sürücü + 2 redüktörlü DC motor.
Kesici
RS775 motor + MOSFET anahtarlama.
Algılama
TF-Luna + servo tarama + MPU6050.
Güç
Bosch 18V akü + buck çeviriciler.
Mekanik
3D baskı şase ve tekerlek sistemi.

## Slide 3
BEYIN / MIKRODENETLEYICI
ESP32 — komuta merkezi
WiFi + Bluetooth
Telefonla kablosuz, düşük gecikmeli (WebSocket) kontrol.
PWM çıkışları
Motor hızları ve kesici gücü için hassas kontrol.
UART / I2C
TF-Luna (UART) ve MPU6050 (I2C) haberleşmesi.

## Slide 4
SÜRÜŞ SISTEMI
Hareket ve yönlendirme
2× 37mm Redüktörlü DC Motor
12V, ~200 RPM; diferansiyel (skid-steer) sürüş.
L298N Çift Motor Sürücü
ESP32 sinyalini güce çevirir, iki motoru bağımsız sürer.
Joystick + PWM
Her yöne oranlı hız; viraj ve geri+dönüş desteği.

## Slide 5
KESICI SISTEM
Yüksek devirli biçme
RS775 Motor
Yüksek RPM; miline takılan misina ile keser.
IRLZ44N MOSFET
ESP32 küçük sinyaliyle büyük akımı anahtarlar; PWM hız.
Flyback Diyot + Soğutucu
Ters gerilimden korur, MOSFET'i serin tutar.

## Slide 6
ALGILAMA SISTEMI
Ortamı görmek
TF-Luna ToF
Hassas mesafe ölçer (lazer tabanlı), engel algılama.
SG90 Servo
TF-Luna'yı süpürterek dar görüş açısını genişletir.
MPU6050
6 eksen ivme/jiro; devrilme/eğim algılayıp motorları keser.

## Slide 7
GÜÇ SISTEMI
Taşınabilir, güvenli enerji
Bosch GBA 18V 5.0Ah
Yüksek akımlı Li-ion akü; ~40 dk çalışma.
GAL 18V-40 Şarj
Hızlı şarj (~70 dk), dahili koruma.
Buck Çeviriciler
18→12V (sürüş) ve →5V (ESP32); ortak GND.
30A ANL Sigorta
Kısa devre koruması.
Elektrikli Çalışma
Sessiz, sıfır emisyon.
Ortak Toprak
Tüm GND tek noktada birleşir.

## Slide 8
MEKANIK YAPI
3D baskı şase
Hafif Gövde
PLA/PETG baskı; ağırlık ~1,3 kg (toplam ~3,4 kg).
2 Çekiş + Caster
Ön iki motor çeker, arka serbest teker denge sağlar.
Modüler Montaj
Parçalar ayrı basılıp vidayla birleştirilir.

## Slide 9
PIN / BAĞLANTI ÖZETI
ESP32 pin haritası
İşlev | Pin(ler)
Sürüş (ENA/IN1/IN2/IN3/IN4/ENB) | 14 / 27 / 26 / 25 / 33 / 32
Kesici (MOSFET gate) | GPIO13
TF-Luna (UART) | RX 16 / TX 17
MPU6050 (I2C) | SDA 21 / SCL 22
Servo (tarama) | GPIO4

## Slide 10
DONANIM ÖZETI
Bileşen ve rolleri
Bileşen | Rol
ESP32 | Kontrol, WiFi, sensör yönetimi
L298N + 2× DC motor | Sürüş (diferansiyel)
RS775 + IRLZ44N MOSFET | Çim kesme
TF-Luna + servo | Engel algılama / tarama
MPU6050 | Devrilme / güvenlik
Bosch 18V 5Ah + bucklar | Güç

## Slide 11
ÇİMBOT
Sağlam ve ölçeklenebilir
bir donanım temeli.
Her bileşen belirli bir görev için seçildi ve entegre edildi.