## Slide 1
ÇİMBOT
PROJE SUNUMU
Proje Süreci ve Fazlar
Fikirden çalışan prototipe: adım adım nasıl geliştirdik.
Akademik Proje Sunumu

## Slide 2
PROJE AMACI
Ne hedefledik?
Mobil kontrol
Telefondan kablosuz, gerçek zamanlı sürüş.
Otonom biçme
Engel algılayıp kaçarak kendi başına çalışma.
Güvenlik
İnsan/engel/devrilme karşısında güvenli davranış.

## Slide 3
SISTEM MIMARISI
Alt sistemler ve etkileşim
Beyin (ESP32)
Tüm kontrol ve sensör yönetimi.
Sürüş
L298N + 2 motor, diferansiyel.
Kesici
RS775 + MOSFET (PWM).
Algılama
TF-Luna + servo + MPU6050.
Güç
Bosch 18V + buck çeviriciler.
Arayüz
WiFi + WebSocket web paneli.

## Slide 4
FAZ 1 — SÜRÜŞ KONTROLÜ
Temel: motorları döndürmek
ESP32 + L298N
Pin bağlantısı, ortak GND, PWM ile hız.
Tezgah testi
Tekerlekler havada; ileri/geri/dönüş doğrulandı.
Sonuç
Beyin motorları güvenle sürüyor. ✓

## Slide 5
FAZ 2 — KABLOSUZ KONTROL
Telefondan sürmek
WiFi Access Point
ESP32 kendi ağını yayınlar.
WebSocket
Düşük gecikme — anlık komut.
Web arayüzü
Uygulama kurmadan tarayıcıdan kontrol.

## Slide 6
FAZ 3 — ENGEL ALGILAMA
Ortamı görmek
TF-Luna entegrasyonu
UART'tan mesafe okuma (checksum'lı).
Canlı görselleştirme
Arayüzde ışın/mesafe; engelde kırmızı uyarı.
Güvenlik duruşu
Engel varken ileri komutu engellenir.

## Slide 7
FAZ 4 — MEKANIK TASARIM
Yürüyen platform
3D baskı
Şase, tekerlek, caster, tutucular.
Ağırlık optimizasyonu
2,0 kg → 1,3 kg (iç dolgu/duvar azaltma).
2 çekiş + caster
Sert zeminde dengeli, çimde 4 tekere yükseltilebilir.

## Slide 8
FAZ 5 — GÜÇ SISTEMI
Kablosuz enerji
Bosch 18V 5Ah
Yüksek akım, ~40 dk; GAL hızlı şarj.
Buck çeviriciler
18→12V (sürüş), →5V (ESP32).
Koruma + ortak GND
30A sigorta; tüm toprak tek noktada.

## Slide 9
FAZ 6 — KESICI MOTOR
Biçme sistemi
RS775 + MOSFET
IRLZ44N ile yüksek akım anahtarlama.
Flyback + soğutucu
Koruma ve ısı yönetimi.
Yumuşak başlatma
PWM rampası ile kalkış akımı düşük.

## Slide 10
FAZ 7 — GÜVENLIK & SENSÖR
Son katman
MPU6050 tilt-kesme
Devrilince bıçak + motorlar anında durur.
Servo tarama
TF-Luna'yı süpürüp görüş açısını genişletir.
Acil stop
Arayüzden tüm sistemi kesme.

## Slide 11
YAZILIM
Tek sayfalık kontrol
Joystick
Differential mixing; her yön, geri+dönüş, ayarlanabilir.
AUTO (swerve)
Engelde sağa kaç → geç → sola dön → düz devam.
Web panel
Mesafe görseli, hız, bıçak, mod, acil stop.

## Slide 12
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
Sorun
Yön karışıktı (öne basınca sağa gidiyordu)
Dönüşte bir teker tam duruyordu
Web sayfasında Türkçe karakter bozulması
Joystick köşede iç tekeri durduruyordu
Çözüm
Ters bağlı motor kodda düzeltildi
Spin yerine ayarlanabilir viraj (differential)
charset=UTF-8 + düz harf kullanımı
DONUS_GUCU değişkeniyle iç teker hızı sınırlandı

## Slide 13
ÇİMBOT
Fikirden çalışan
prototipe.
Yedi faz boyunca test-düzelt-ilerle yaklaşımıyla tam entegre bir robot.